UMOWA - wzór

zawarta w dniu …………… 2021 roku pomiędzy:

- ………………………	- Właściciel/Współwłaściciel

- ………………………	- Właściciel/Współwłaściciel

a:

…………………………………………………………………………………………….………., zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

- …………………………  – …………………………..

Strony zawierają umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych*, w dalszej części zwanej „przedmiotem umowy” o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania instalacje fotowoltaiczną/kolektorów słonecznych* o mocy ………….. kW/przystosowaną dla potrzeb ……… osób* w ramach  Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………..……. r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2. Instalacja fotowoltaiczna/kolektorów słonecznych* zostanie wykonana w gospodarstwie domowym zlokalizowanym na działce ozn. nr. geod. .… w obrębie ………………...…….., adres: ……………………………………………………………………………….………….

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi instytucji dotujących oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. Przedmiot umowy musi być oddany w stanie nadającym się do użytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Właściciela oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie objętym niniejszą umową.

5. Jeżeli Wykonawca samowolnie zmieni sposób wykonania robót na niezgodny z postanowieniami umowy lub zastosuje materiały o gorszej jakości, Właściciel lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zastrzega sobie prawo polecenia rozbiórki tych robót i wykonania ich zgodnie z umową na koszt Wykonawcy.

§ 2

1. Parametry techniczne i jakościowe instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych* nie mogą być niższe niż przedstawione w „Regulaminie naboru i realizacji projektu grantowego”.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji w sposób najmniej ingerujący w elementy wykończenia budynków (elewacja, dach, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, powłoki malarskie, itp.). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach wykonywania przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca będzie prowadził montaż przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania użytkowników nieruchomości, na których będą wykonywane roboty i jest zobowiązany do niezakłócania tego funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób. Terminy wykonywania prac szczególnie uciążliwych (np. bardzo głośnych) muszą być uzgodnione przez Wykonawcę z użytkownikami nieruchomości.

4. Prace i roboty zostaną wykonane z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów (data produkcji nie więcej niż 2 lata przed datą instalacji) i urządzeń będących w dyspozycji Wykonawcy (Właściciel nie dostarczy żadnych materiałów ani urządzeń), przy użyciu będących w dyspozycji Wykonawcy narzędzi i urządzeń technicznych.

5. Odnośnie do wyrobów budowlanych, zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy, muszą być wydane dokumenty świadczące o dopuszczeniu danego wyrobu do obrotu, w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami i aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby podczas realizacji zamówienia stosować materiały odpowiadające co do jakości wymogom stawianym wyrobom budowlanym dopuszczonym do obrotu powszechnego lub do jednostkowego stosowania w budownictwie.

6. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koncepcję wykonania instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych* wraz z wnioskami materiałowymi, deklaracjami zgodności, certyfikatami zgodności z odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi, itp. dotyczące zastosowanych urządzeń w niniejszym zamówieniu. Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, itp. muszą być podpisane przez reprezentanta zakładu produkcyjnego, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisem przedstawiciela Wykonawcy. Dopiero po zatwierdzeniu koncepcji wykonania wraz z załącznikami przez Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace montażowe.

7. Na każde życzenie Inspektora Nadzoru zostaną okazane materiały używane na aktualnym wówczas etapie wykonywania zamówienia oraz przedstawione zostaną informacje dotyczące producenta, właściwości materiału, typu, gatunku.

8. Wykonawca będzie odpowiadał za zbieranie oraz usuwanie z terenu budowy - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania zamówienia. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i usuwania odpadów.

9. Wykonawca obowiązany jest do wykonania instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych* o następujących minimalnych parametrach:

Dot. instalacji fotowoltaicznej*:

- sprawność modułu min. 19%,

- współczynnik wypełnienia (z ang. fill factor) – minimum 75%,

- standardowa gwarancja mocy tj.: do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych                 10 latach, do 20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy,

- gwarancja produktowa min. 10 lat,

- wytrzymałość na obciążenia statyczne: przód – min. 5400 Pa, tył – min. 2400 Pa,

- moduły fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami:

  - IEC (PN-EN) 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”,

  - IEC (PN-EN) 61730 „Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji”,

- inwertery muszą posiadać następujące zabezpieczenia:

  - zintegrowany rozłącznik DC,

  - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SPD po stronie AC i DC,

  - gwarancja produktu min. 5 lat,

- instalacja fotowoltaiczna musi posiadać:

  - rejestrację produkcji energii i zużycia energii przez gospodarstwo domowe przez okres min. 5 lat,

  - zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, wyłącznik różnicowo-prądowy, uziemienie instalacji PV.

Dot. instalacji kolektorów słonecznych*:

a) sprawność optyczna – minimum 75%,

b) temperatura stagnacji – minimum + 190ºC,

c) zasobnik c.w.u. dwuwężnicowy z izolacją z pianki poliuretanowej o grubości minimum                  50 mm,

d) kolektory słoneczne i zasobnik c.w.u. muszą być tego samego producenta,

e) instalacja musi być wyposażona w ciepłomierz oraz uziemiona,

f) przy układach ciśnieniowych w celu zabezpieczenia układu należy zastosować dodatkowo bufor oraz zabezpieczenie przed brakiem prądu UPS,

g) gwarancja producenta na kolektory słoneczne min. 10 lat, na zasobnik c.w.u. na min. 5 lat,

h) instalacja musi współpracować z istniejącym systemem przygotowania ciepłej wody.

i) kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami:

- PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 1: Wymagania ogólne”.

10. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych*. Protokół z przeprowadzenia szkolenia będzie załącznikiem do projektu powykonawczego.

11. Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie deklaracje, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, itp. były sporządzone w języku polskim.

12. Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia i przedstawienia wyników wskaźników wykonanej instalacji zgodnie z metodologią szacowania wskaźników właściwą dla działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19.

§ 3

1. Do obowiązków Właściciela/Właścicieli należy:

a) zapewnienie dostępu do miejsca wykonywania instalacji w gospodarstwie domowym w terminie umownym,

b) zapłata wynagrodzenia za wykonanie bezusterkowego przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.:

a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Właściciela i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wymaganymi dokumentami we wszystkich branżach do dokonania odbioru przez Właściciela i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z instrukcją użytkowania i konserwacji wykonanych obiektów, a w szczególności kart gwarancyjnych, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw jakości i przekazanie jej Właścicielowi przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia,

c) zgłaszanie obiektów i robót do odbioru dla Właściciela i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

d) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,

e) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

f) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

g) zgłoszenie Właścicielowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót dodatkowych i nieprzewidzianych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń w czasie realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. Dotyczy to również budynków i budowli oraz urządzeń Właściciela,

i) wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,

j) materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom Polskich Norm wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym,

k) okazanie na każde żądanie Właściciela i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej dotyczących używanych na budowie materiałów,

l) na własny koszt naprawić wszelkie usterki i wady w terminie 48 godzin od dnia zawiadomienia o wadach lub usterkach,

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia  …………………………………...

§ 5

1. Umowa przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

a) zatwierdzenie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych*,

b) odbiór końcowy.

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Właściciela i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Do zatwierdzenia projektu wykonawczego Wykonawca opracuje i dostarczy Właścicielowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności dokumentację wymienioną w „Regulaminie naboru i realizacji projektu grantowego” określonego przez jednostkę dotującą.

4. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Właścicielowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności dokumentację wymienioną w protokole odbioru końcowego, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

5. W czynnościach odbioru końcowego mogą uczestniczyć również przedstawiciele jednostek dotujących.

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

b) nie nadające się do usunięcia, to Właściciel może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi z nowych materiałów, zachowując terminy przewidziane w „Regulaminie naboru i realizacji projektu grantowego” określonego przez jednostkę dotującą.

§ 6

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie wyrażające się kwotą:

NETTO : ………………………………………………………………...……….…………….. zł

PODATEK VAT ……………...…….%: …………………..…………………..…..…………. zł

BRUTTO: ……………………………………………………………………………………… zł

(słownie złotych: ………………………………………………………….………………………)

§ 7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, bez uwag i bez usterek.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym uwzględnione winny być koszty: robót, materiałów, koncepcji wykonania instalacji, dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie po bezusterkowym odbiorze na konto Wykonawcy i w terminie wskazanych w fakturze.

§ 8

1. Wykonawca udziela Właścicielowi/Właścicielom gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……………..  miesięcy.

2. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi liczy się od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi nie może skończyć się przed dniem zakończenia gwarancji.

3. W przypadku ujawnionych w okresie gwarancji wad lub usterek Właściciel powiadomi Wykonawcę pisemnie lub telefonicznie lub elektronicznie (np. e-mail). Termin na usunięcie wad i usterek wynosi 48 godzin od dnia zgłoszenia.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, gdy Właściciel zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi i gwarancji.

5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie 48 godzin, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 9

1. Instytucja dotująca powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie uczestniczył przy realizacji oraz odbiorze instalacji fotowoltaicznej/ kolektorów słonecznych*.

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela/Właścicieli.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego, normy branżowe i ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, jak również wytyczne i zapisy działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz „Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego”.

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 10

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

2. Wzór protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca: 					Właściciel/Współwłaściciele:

* niepotrzebne skreślić